## Slide 2: ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ

## Slide 3
MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM THANH
Nhóm 6: Đoàn Quang Lưu - 20203884
Đặng Trường Giang - 20200183
Lê Quang Huy - 20200273
Nguyễn Huy Toàn - 20203890
GVHD: Phạm Nguyễn Thanh Loan

## Slide 4: NỘI DUNG
1. Nguyên lý mạch điện
2. Tính toán
3. Mô phỏng
4. Sản Phẩm

## Slide 5: PHÂN TÍCH BÀI TOÁN
Yêu cầu: Thiết kế bộ khuếch đại âm thanh có thể nghe ở khoảng cách 10m
Vì khoảng cách là 10m => Mức cường độ âm cần thiết là L = 80dB.
Với khoảng cách(R = 10m), ta tính được Pout = 0.063W
=> Vout = 1V
Chọn loa 5W 10R

## Slide 6: CHỈ TIÊU CHỨC NĂNG
Khối nguồn
Nhiệt độ: Hoạt động trong nhiệt độ phòng ∼25◦C
Tín hiệu vào: Tín hiệu điện dân dụng, ta có điện áp vào vin ∼ (220VAC,50Hz)
Tín hiệu ra: Tín hiệu 20VDC

## Slide 7: CHỈ TIÊU CHỨC NĂNG
Mạch khuếch đại âm thanh
• Nguồn nuôi: mạch nguồn 20V DC
• Băng thông: Trong dải 20Hz-20kHz
• Nhiệt độ: nhiệt độ phòng ∼ 25◦C
• Input Signal: jack audio điện thoại , vin ∼100mVAC
• Output Signal: Tín hiệu của Speaker vout = 1VAC
=> Như vậy ta có Av = vout/vin = 1/0.1 = 10

## Slide 8: Block Diagram
Mạch gồm 2 tầng hoạt động
Khối khuếch đại điện áp: khuếch đại điện áp đầu vào
Khối Darlington: phối hợp trở kháng và ổn định mạch.
Nguồn DC cấp cho 2 tầng hoạt động là nguồn nhóm thiết kế ổn áp 20V

## Slide 9: Lựa chọn linh kiện
Mạch nguồn: đầu ra 20VDC với đầu vào 220 VAC
Sử dụng mạch ổn áp
Thực tế, IC để cho ra Vout khoảng 20V hiếm
chọn IC7824 để đầu ra ổn định trong giá trị 24V, sau đó hạ áp bằng một vài diode để xuống giá trị xấp xỉ 20V

## Slide 10: Lựa chọn linh kiện
BJT:
Dòng vào tầng1,2 chưa lớn
=> Chọn Q1, Q2 có hfe ~200 lần
Do Q1, Q2 công suất đã khuếch đại đủ
nhiều
=> Q3 chọn hfe~60 lần.
Mạch khuếch đại âm thanh:

## Slide 11: Lựa chọn linh kiện
BJT 2N2222 có hfe và VBE(on) sự ổn định hơn khi IC thay đổi
=> Chọn BJT 2N2222 cho BJT Q1 và Q2
BJT hfe~200

## Slide 12: Lựa chọn linh kiện
BJT hfe ~60
Tiêu chí chịu được dòng lớn, hfe, VBE(on) ổn định
=> Chọn BJT TIP41C

## Slide 13: Sơ đồ nguyên lý
Nguyên lý: 220 VAC qua biến áp => 24VAC =>chỉnh lưu cầu=>IC cho đầu ra là 24VDC
24VDC=> đi qua 5 diode => 20VDC (24 – 5x0,7)
Mạch nguồn ổn áp 20V

## Slide 14: Sơ đồ nguyên lý
Nguyên lý:
Tầng khuếch đại điện áp được mắc theo kiểu CE - Tín hiệu vào cực B được khuếch đại và ra ở cực C
Tại đây tín hiệu đi qua bộ đệm Darlington và cuối cùng là đến Speaker.
Mạch khuếch đại âm thanh

## Slide 15: Tính toán giá trị linh kiện - DC ANALYSIS
Từ datasheet của 2N2222:
Chọn IC1 = 1mA, VC1E1=10V
=> hfe = 180, VB1E1=0.65 V
=> IB1 = IC1 β1 ≈ 0.0056(mA)
Có VCC = IC1.RC1 +IE1.(REx +REy) +VCE1
=> RC1 +REx +REy = 10(kΩ)
Chọn VE = 1/10 VCC = 2V
=> REx +REy = VE1/IE1 = 2(kΩ)
Với VE1=2V, VB1E1 =0.65V => VB1=2.65 (V)
Phân áp từ VCC đến GND, có
VB1 = VCC.R2/(R1+R2) => R1/R2 7
=> Chọn: R1 = 18(kΩ) ; R2 = 2(kΩ)
Common Emitter with Voltage Divider

## Slide 16: Tính toán giá trị linh kiện - DC ANALYSIS
Từ datasheet của TIP41C,
Chọn: IC3=0.1 A, VC3E3=15V
=> β3=50, VB3E3=0.6 V
=> IB3 = IE2 = IC3/β3 = 2 (mA) ≈ IC2
Với IC2=2 mA, (từ datasheet của 2N2222) có β2=150, VB2E2=0.65 V
=> IB2 ≈ IC2 β2 =0.013 (mA)
Có: VCC = VC3E3 +IE3.RE3
=> IE3.RE3 = 5, RE3 = 50Ω => Chọn RE3 = 47Ω
∗ VC3E3 = 15V =>VE3 = 5V
=> VB3 = 5.65 V = VE2 => VB2=6.3 V => RB2 = (VCC−VB2)/IB2 = 1080(kΩ)
Darlington Block

## Slide 17: Tính toán giá trị linh kiện - AC ANALYSIS
rE1 = 26mV/IE1 = 26Ω
rE2 = 26mV/IE2 = 13Ω
rE3 = 26mV/IE3 = 0.26Ω
Có iE2 = iB3
iE3 = β3.iB3 = β3.iE2 = β2.β3.iB2
tại C1: iC1 = iRC1 +iB2 = vC1/RC1 +iB2
vC1 = iB2.β2.rE2 + iB3.β3.rE3 + iE3.(RE3//RL)
Mô hình hóa rE

## Slide 18: Tính toán giá trị linh kiện - AC ANALYSIS
vC1 = iB2.β2.rE2 + iB3.β3.rE3 + iE3.(RE3//RL)
=iB2.β2.rE2 + β2.iB2.β3.rE3 + β2.β3.iB2.(RE3//RL)
=iB2(β2.rE2 + β2.β3.rE3 + β2.β3.(RE3//RL))
iC1=iB2(1/RC1.β2.rE2+1/RC1.β2.β3.rE3+1/RC1 .β2.β3.(RE3//RL))+1)
➠ Av = vout3/vin1 = vE3/vB1
= 10
Thay số ta tính được
REx = 650Ω, mà REx +REy = 2(kΩ) => REy = 1,35(kΩ)

## Slide 19: Tính toán giá trị linh kiện - tính giá trị tụ điện
Mô hình hóa tụ đơn giản: băng thông (20Hz,20kHz)
fL20Hz =>
Tụ C1
Tụ C2

## Slide 20: Tính toán giá trị linh kiện - tính giá trị tụ điện
Mô hình hóa tụ đơn giản: băng thông (20Hz,20kHz)
fL20Hz =>
Tụ C3
Tụ C4

## Slide 21: Mô phỏng - MẠCH NGUỒN 20V VỚI
Điện áp ra khoảng 20 VDC => đáp ứng được chỉ tiêu nguồn
220VAC
24VAC
20VDC

## Slide 22: Mô phỏng - MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM THANH VỚI SLTSPICE
Mạch mô phỏng theo các giá trị tính được
Voltage Amplifier
Darlington

## Slide 23: Mô phỏng - MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM THANH VỚI SLTSPICE
Mô phỏng kết quả vin và vout của mạch với:
Trục tung là điện áp, trục hoành là thời gian
Qua mô phỏng, nhận thấy Av 12 => có thể tin cậy

## Slide 24: Mô phỏng - MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM THANH VỚI SLTSPICE
Kết quả
xuất bằng LTSpice

## Slide 25: Mô phỏng - MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM THANH VỚI SLTSPICE
Mô phỏng Bandwidth của mạch với:
trục tung là giá trị dB, được tính bằng công thức 20log(vout/vin)
trục hoành là tần số

## Slide 26: Mô phỏng - SO SÁNH KẾT QUẢ TÍNH TOÁN VÀ KẾT QUẢ MÔ PHỎNG
Đại lượng | Tính toán | Mô phỏng
hfe1 | 180 | 210
IC1(mA) | 1 | 0.67
hfe2 | 150 | 210
IC2(mA) | 2 | 1.74
hfe3 | 60 | 100
IC3(mA) | 100 | 211
VC1(V) | 12 | 15
Av | 10 | 12
Dự đoán nguyên nhân sai số:
Linh kiện BJT được chế tạo bởi nhiều công ty khác nhau
=> datasheet khác nhau
=> đồ thị của hfe và VBE khác nhau
Việc nhìn vào đồ thị hfe lấy một số tương đối chứ không chuẩn xác 100%
Xấp xỉ các phép toán
Phải chọn trở thực tế => không thể đáp ứng hoàn toàn chỉ tiêu

## Slide 27: Thực hiện sản phẩm - Vẽ PCB bằng Altium
PCB mạch nguồn ổn áp
PCB mạch khuếch đại âm thanh
Sau khi thiết kế mạch nguyên lý, thực hiện vẽ mạch pcb với mạch
in 1 lớp, đi dây ở bottom layer.

## Slide 28: Thực hiện sản phẩm - Mạch sau khi hàn - Mạch nguồn
Mạch nguồn ổn áp
Biến áp
Thêm led báo để xác định mạch hoạt động
Tản nhiệt

## Slide 29: Thực hiện sản phẩm - Mạch sau khi hàn - Mạch khuếch đại âm thanh
Mặt trước mạch
Mặt sau mạch
Bổ sung thêm công tắc bật/tắt và led báo nhận nguồn
Sử dụng trở công suất cho RE3 để chịu dòng lớn hơn
Tản nhiệt

## Slide 30: Thực hiện sản phẩm - Mạch sản phẩm
Sau khi hoàn thiện mạch, thực hiện kết nối các phần bằng dây cắm
Tổng quan toàn bộ mạch sản phẩm

## Slide 31: Đo đạc, kết quả
Đo Vout mạch nguồn
Thực hiện đo bằng đồng hồ vạn năng tại đầu ra
Đèn led sáng
Vout là áp 20.5 V
=> có thể sử dụng

## Slide 32: Đo đạc, kết quả - Mạch khuếch đại âm thanh
Kết nối đầu vào với điện thoại:
Công tắc hoạt động
Led sáng
Âm thanh nghe ổn, không rè, nghe rõ tiếng Việt
=> có thể tin cậy
Link demo test mạch: https://www.youtube.com/shorts/8q9tHW0g0Ds

## Slide 33: Đo đạc, kết quả
Link đo mạch với oxilo: https://www.youtube.com/watch?v=Fx3Q41rvhPA
Đo vin và vout của mạch
Thực hiện đo bằng
oxilo:
vout 1.3VAC
=> có thể sử dụng
vin 0.12 VAC
=> Av=10.8
=> đáp ứng chỉ tiêu
đặt ra

## Slide 34: Hướng phát triển
- Về cơ bản thì sản phẩm đã đạt được chức năng
- Tương lai, có thể cải thiện thêm như việc ổn định hơn hệ số khuếch đại của mạch.
- Có thể lắp thêm sau tầng Darlington 1 tầng nữa là 2 mạch khuếch đại công suất loại B ngược chiều nhau => tăng hiệu năng sử dụng

## Slide 35
THANK YOU !